北院网络整改方案

北院当前网络由cisco3508作中心，与南院cisco6006相连，电教楼有一台cisco3550，化工楼有一台cisco3524，四教有一台cisco2950通过光纤连到化工楼cisco3524，三教有一台非网管型交换机通过铜缆连到四教的cisco2950，北院原图书馆有一台cisco2950通过光纤连到电教楼，纺织楼则是由两台hub通过铜缆连到电教楼。结构零乱，性能较低，布线不成系统。

鉴于此，对于北院网络作整改，本次整改的内容是交换机的更换（布线整改将于北院网络整改第二期进行），用一台hp procurve 3400作北院的网络核心交换机，一条万兆与新校区hp procurve 9408-left相连，一条千兆与hp procurve 9408-right相连作冗余，两条千兆与南院hp procurve 9308相连。 用三台hp procurve 2626分别替换电教楼的cisco3550，北院图书馆的cisco2950 ，四教的cisco2950，建工楼和纺织楼分别放置一台hp procurve 2626。

Vlan 设置如下：

化工系办公：vlan 80  59.71.24.1/192  化工楼，四教；

建工系办公：vlan 81  59.71.24.65/192  建工楼；

纺织系办公：vlan 82  59.71.24.129/192  院图书馆；

国教办公：  vlan 83  59.71.24.193/192   电教楼；

电教机房：  vlan 84  59.71.25.1/192    电教楼；

多媒体教室：vlan 85  59.71.25.65/224   电教楼，四教。

纺织系机房：vlan 86  59.71.26.1/0      原纺织楼；

化工系机房：vlan 87  59.71.27.1/0       化工楼。

交换机ip设置：

北院中心3400：59.71.1.200    所有vlan

化工楼2824：  59.71.1.202    vlan80-87

电教楼2626：  59.71.1.203    vlan82-86

原图书馆2626：59.71.1.204    vlan82

原纺织楼2626：59.71.1.205    vlan82，86

四教2626：    59.71.1.206    vlan80，81，85，83

建工楼2626：  59.71.1.207    vlan81

所需设备，材料：3400一台，2626五台，万兆收发器2个，千兆收发器11个，FC-LC单模光纤2对，ST-SC单模光纤1对，ST-LC单模光纤1对，SC-LC单模光纤4对，SC-LC多模光纤1对。

| 设备名称 | 端口 | 跳线 | 位置 | Vlan设置 | 光纤跳线说明 | 连接设备 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hp 3400 | 49 | ST-SC | North NIC | All | Single M-N 1，2 | 9408-left E2/3 |
|  | 48 | ST-LC | North NIC | All | Single M-N 3，4 | 9408-RIGHT E6/3 |
|  | 46，47 | FC-LC 2对 | North NIC | All | Single S-N1，2；3，4 | 9308 E6/2，e6/3 |
|  | 45 | SC-LC | North NIC | All | Multi | cisco 3508 |
| Cisco 3508 |  | SC-LC SC-SC耦合器1对 | North NIC | V80，v81，v85 | Single | 四教 Hp 2626 25 |
|  |  | SC-LC SC-SC耦合器1对 | North NIC | V82，v83，v84，v85，v86 | Single | 电教楼 Hp 2626 25 |
|  |  | 原有SC-SC | North NIC | V80 | Multi | 化工系cisco3524 |
| Cisco3524 |  |  | North NIC | V80 |  |  |
| 四教HP2626 | 26 |  | 四教 | V81 |  | 建工系 hp 2626 25 |
| 电教楼 Hp2626 | 26 | SC-LC 2对 SC-SC耦合器2对 | 电教楼 | V82 | Single | 原图书馆 Hp2626 25 |
|  | 24 | 铜缆 | 电教楼 | V82，v86 | 铜缆 | 纺织楼 Hp2626 25 |

北院当前网络拓扑图

北院整改网络拓扑图

# Text boxes

南院cisco 6006

北院中心cisco 3508

北院化工楼及网络中心cisco 3550

北院四教cisco 2950

北院三教

北院纺织系通过两台小hub相连

北院图书馆

电教楼cisco 3550

北院红楼

光纤收发器

光纤收发器

光纤收发器

光纤收发器

单模光纤（万兆）

多模光纤

单模光纤

双绞线

原图书馆2626

纺织楼2626

建工楼2626

四教2626

电教楼2626

纺织楼2824

南院

新校区

北院3400

9408-RIGHT

9408-LEFT

万兆

千兆

千兆

千兆

万兆

万兆